ООО «Рэмос»

450005, РБ, г. Уфа, ул. Электрификации д.54/10

ИНН/КПП 0276070460/027601001

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Бураевский район  Республики Башкортостан

на период с 2015 по 2025 год

2015

Содержание

Паспорт программы	4

1. Характеристика сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан	7

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	17

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	17

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	18

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	21

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	23

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	24

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов	26

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы	29

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения	34

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения	35

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения	36

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения	38

3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения	39

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов	41

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры	44

4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения	44

4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения	44

4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения	45

4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения	46

4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения	46

4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО	47

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	48

5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	48

5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения	48

5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения	49

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	51

5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении	53

5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО	54

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	55

Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	64

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан на период 2015-2025 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»; Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 07.12.2011 «416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Рэмос», на основании договора № Б18-3 от 03.08.2015 г. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет, предприятия коммунального комплекса сельского поселения. |
| Цель и задачи реализации Программы | 1. Реализация Генерального плана СП Тазларовский сельсовет и других документов территориального планирования. 2. Реализация стратегии устойчивого развития СП Тазларовский сельсовет. 3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного, гражданского и промышленного строительства. 4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям. 5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности. 6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы. 7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. |
| Сроки и этапы реализации Программы | с 2015 до 2025 г. |
| Основные мероприятия Программы | Электроснабжение: проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения. Газоснабжение: осуществление технического диагностирования и своевременного ремонта ГРП и ШРП, подземных газопроводов высокого и низкого давления. мероприятия по строительству централизованной системы газоснабжения в не газифицированных населенных пунктов. мероприятия по газификации районов перспективной застройки. Теплоснабжение: источники централизованного теплоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Строительство не планируется. Водоснабжение: строительство и реконструкция сетей водоснабжения; строительство и замена водонапорных башен; модернизация технологических процессов. Водоотведение: строительство сетей водоотведения; строительство очистных сооружений; строительство КНС. Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов: строительство контейнерных площадок; приобретение контейнеров для ТБО; организация пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания; строительство мусороперегрузочной станции. |
| Объём финансирования Программы | Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. -повышение энергоэффективности 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат - повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат. |
| Контроль и мониторинг за исполнением Программы | Программа реализуется на территории муниципального образования сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Тазларовский сельсовет. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП Тазларовский сельсовет будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП Тазларовский сельсовет в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

1. Характеристика сельского поселения Тазларовский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

Общие сведения

Сельское поселение Тазларовсккий сельсовет расположен в северо-западной части Республики Башкортостан. Бураевский район. Границами сельского поселения являются: на севере – земли СП Ванышевский сельсовет, на западе – земли СП Бураевский сельсовет, на юге – земли СП Азяковский и Кашкалевский сельсовет, на востоке – земли МР Балтачевского района республики.

Рисунок 1.1

Расположение СП Тазларовский сельсовет

на карте Бураевского района.

Сельское поселение Тазларовский сельсовет включает в себя семь населенных пунктов: д. Новотазларово, д. Утяганово, д. Старотазларово, 
д. Касиярово, д. Чишма-Бураево, д. Новокизганово, д. Старокизганово. Площадь территории в границах сельского поселения – 19055,8 га. Площадь населенных пунктов приведена ниже.

Таблица 1.1

Площадь населенных пунктов СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Площадь населенных пунктов |
| --- | --- |
| д. Новотазларово | 99,5 |
| д. Утяганово | 47,1 |
| д. Старотазларово | 76,7 |
| д. Касиярово | 39,9 |
| д. Чишма-Бураево | 56,5 |
| д. Новокизганово | 157,6 |
| д. Старокизганово | 52,6 |
| Всего по СП | 529,9 |

Общая площадь территории по СП Тазларовский сельсовет – 529,9 га, административный центр сельского поселения – деревня Новотазларово.

Деревня Новотазларово – находится от районного центра с. Бураево на расстоянии 13 км, от города Уфы на расстоянии 159 км. Связь со столицей осуществляется по автомобильной дороге Уфа - Бирск - Янаул регионального значения. До ближайшей ж/д станции (Янаул) 81 км.

Природно-климатическая характеристика территории

Климат СП Тазларовский сельсовет, как и всего Бураевского района Республики Башкортостан, характеризуется устойчивой погодой в течение всего года с большим числом солнечных дней и сухостью воздуха. Переходные сезоны (весна и осень) короткие. В период межсезонья встречаются поздние весенние и ранние осенние заморозки.

Формирование климата происходит под воздействием Азиатского антициклона и циклонов, приходящих с Атлантики и южных морей. Преобладание в течение всего года антициклонической циркуляции обусловливает интенсивный прогрев воздуха летом и охлаждение его зимой.

Резкие изменения в состоянии погоды связаны с вторжением арктических масс воздуха. Приходящие с Атлантического океана влажные массы воздуха зимой приносят тепло, летом прохладу. Существенную роль в формировании климата сельского поселения Тазларовский сельсовет играют Уральские горы, меридиональная направленность которых обуславливает беспрепятственное проникновение воздушных масс с севера и юга, создавая контрасты погоды. В то же время, они являются естественной преградой господствующему западному переносу воздушных масс, что ведет к различию климатических характеристик Приуралья и Зауралья. По степени континентальности климат Приуралья характеризуется как умеренно-континентальный, а Зауралья – резко континентальный.

Климатические характеристики в СП Тазларовский сельсовет:

Продолжительность безморозного периода - 107 дней.

Годовой максимум температуры воздуха 38 °С.

Абсолютный минимум -51 °С.

Среднегодовая температура воздуха 1,7 °С.

Продолжительность отопительного периода 214 дней при средней температуре -6 °С.

Атмосферные осадки по сезонам года распределяются неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в теплый период с апреля по октябрь, сумма которых составляет 68% годового количества осадков. Сумма осадков за год 551 мм.

Период с устойчивым снеговым покровом - 187 дней.

Средняя высота снегового покрова - 57см.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направления.

Территория СП Тазларовский сельсовет относится к лесостепной зоне. Климатические условия поселения наиболее благоприятны для сельского хозяйства: территория хорошо обеспечена теплом и недостаточностью влагой; теплообеспеченность периода вегетации (суммы активных температур) 1950-2200ºС, значение гидротермического коэффициента 1,05-1,1 (агроклиматический район – теплый, незначительно засушливый).

Для рекреации – продолжительность периода с температурой выше +10ºС 125-135 дней, продолжительность безморозного периода 100-125 дней.

Территория СП Тазларовский сельсовет благоприятна для летней рекреации. Для зимней рекреации условия менее благоприятны, дискомфорт создают повышенные скорости ветра и небольшая высота снежного покрова.

Таким образом, климатические условия сельского поселения Тазларовский сельсовет в отношении комфортности для труда и отдыха имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, высокая длительность суммарного солнечного сияния относится к благоприятным чертам климата. Значительная скорость ветра определяет запыленность поселения, иссушает почвы, внезапные заморозки поздней весной и ранней осенью относятся к неблагоприятным климатическим условиям.

Рельеф

Территория СП Тазларовский сельсоветрасположена в пределах Прибельской холмисто-увалистой равнины, расчлененной мелкими притоками Быстрого Таныпа и реками бассейна Агидель. Склоны водоразделов обычно сглаженные с уклонами поверхности до 10%, на отдельных участках интенсивно расчлененные овражно-балочной сетью. Общее снижение рельефа – в северо-западном направлении.

По условиям рельефа значительная часть территории благоприятна для любого вида строительства.

В геологическом строении территории на глубину до 300 м участвуют породы пермского, неогенового и четвертичного возраста. Пермь представлена верхним и нижним отделами. Нижнепермские отложения (сакмарской, артинский и кунгурский яруса) сложены преимущественно карбонатными породами, известняками, доломитами, содержащими в верхней части разреза кунгурского яруса прослои, линзы, реже пласты галогенных пород: гипсов, ангидридов в неравномерном переслаивании. Общая площадь нижнепермских отложений около 500 м. Глубина залегания изменяется от 90 до 100 м.

Верхний отдел Перми представлен уфимским ярусом. В составе яруса выделяются соликамская и шешминская свиты. Соликамская свита по литологическому составу подразделяется на 3 толщи: нижнюю карбонатную (до 20 м) – доломиты, известняки с прослоями ангидридов в основании: среднего 
(3-7 м) – ангидриты и гипсы с прослоями известняков и верхнего (5-10м) – мергели с тонкими прослоями известняков, доломитов, песчаников. Шешминская свита сложена толщей переслаивающихся глин, песчаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей и известняков. Толща в интервалах 0-12 м от подошвы и 40-50 м от кровли загипсована. Отложения шешминской свиты по склонам долин часто выходят на дневную поверхность. Мощность свиты 60 м.

Неоген представлен плиоценовыми образованиями, развитыми в нижней части водораздельных склонов.

В средней и верхних частях водоразделов распространены плиоцен-нижнечетвертичные отложения общесыртовой свиты: песчанистые глины, суглинки с прослоями песков, реже галечников. Мощность свиты чаще всего до 10 м.

Среди четвертичных отложений наиболее широко развиты алювиально-делювиальные образования, покрывающие почти сплошным чехлом водораздельные склоны. Представлены они чаще всего суглинками и глинами. Мощность отложений до 3-7м.

В долинах рек развиты аллювиальные образования. Нижняя часть всех террас сложена песчано-гравийно-галечными отложениями мощностью 3-15 м, верхняя – суглинками, глинами и супесями, мощность которых составляет до 
10 м.

Гидрография и гидрология

Общая площадь земель водного фонда сельского поселения составляет

2 163 га.

Река Быстрый Танып протекает в северной части района. Река является правым притоком реки Белая (бассейн Камы) Русло реки плавно-извилистое, течение быстрое, дно реки гравийное. Ширина реки колеблется от 100 до 150 м, глубина 0,7-3 м. Продолжительность весеннего разлива колеблется от 10 до 15 дней. Вода в реке чистая пресная. Быстрый Танып замерзает в первой половине ноября, а вскрывается в апреле.

Кроме того по территории проектируемого сельсовета протекают реки: Кизган, Азяк, Бигайля. Реки незначительны, имеют ширину русла 2-3 м и небольшую глубину. Для улучшения водоснабжения населенных пунктов необходимо устройство прудов.

Земельные ресурсы. Почвы и растительность

СП Тазларовский сельсовет находится в лесостепной природной зоне. На севере преобладают: широколиственные и хвойные леса и луговые степи, распространены смешанные леса. Они состоят из ели и пихты с примесью липы, берёзы, осины и других лиственных пород. Также имеются типчаково-разнотравные луговые степи на чернозёмных почвах.

Основной фон почвенного покрова сложен из осадочных горных пород. Северная часть стоит из образований пермского периода (гипс, мергел, глина, известняк и др.).

Преобладающие почвы – оподзоленные черноземы, также присутствуют пойменные и серые лесные участки.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы представлены полезными ископаемыми – нефть, строительный камень, глина, суглинок, песок, песок, известняк, агроруды.

Месторождения общераспространённых полезных ископаемых, учтённых государственным балансом запасов:

Новотазларовское;

Утягановское.

Численность населения  сельского поселения Тазларовский сельсовет

Система расселения СП Тазларовский сельсовет, как и Бураевского района в целом, формировалась в результате перемещения населения с целью освоения новых сельскохозяйственных земель.

На территории сельсовета располагается семь населенных пунктов с общей численностью населения 1512 человек (по данным на 01.01.2014г).

Численность населения сельского поселения, по населенным пунктам, приведена ниже.

Таблица 1.2

Численность населения сельского поселения 
Тазларовский сельсовет

| Населённые пункты | Численность населения, по данным на 01.01.2014г., чел. |
| --- | --- |
| д. Новотазларово | 399 |
| д. Утяганово | 103 |
| д. Старотазларово | 182 |
| д. Касиярово | 176 |
| д. Чишма-Бураево | 131 |
| д. Новокизганово | 383 |
| д. Старокизганово | 138 |
| Всего | 1 512 |

Существующая  застройка

а) Жилая застройка

Существующая жилая застройка представлена 1-2 этажными 1-2 квартирными жилыми домами усадебного типа.

Жилой фонд сельского поселения Тазларовский сельсовет составляет 35,1 тыс. м². Обеспеченность жильем на душу населения в СП Тазларовский сельсовет составляет 23,2 м2/чел. Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека. Всего число квартир (домовладений) – 894 единицы, из них 250 единиц пустующих квартир.

Таблица 1.3

Благоустройство жилищного фонда, % площади жилого фонда.

| Оборудо-вание | Водопро-вод | Канали-зация | Отоп-ление | Горячее водоснаб-жение | Ванны | Газ | Электро-плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, % | 6,3 | 4,7 | 75,9 | 0,7 | 1,6 | 80,0 | 0,2 |

В рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» реализуется ряд направлений на улучшение жилищной обеспеченности населения Республики Башкортостан:

- увеличение объёмов ипотечного жилищного кредитования;

- увеличение объемов жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры;

- повышение доступности жилья;

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем определенных категорий граждан.

Основным инструментом выполнения национального проекта является программа «Жилище», в состав которой входят 4 подпрограммы.

б) Учреждения культурно-бытового  назначения

Образование

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

Для дошкольных учреждений принят радиус доступности – 500 м. Для школ радиус доступности принят – 4 км (в соответствии с СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»).

Сфера образования в СП Тазларовский сельсовет в целом соответствует требованиям, однако есть проблема в количестве мест в дошкольных образовательных учреждениях, оно ниже нормы, которая составляет 34 места на 1000 человек.

Деятельность муниципальной системы образования строится в соответствии с нормативными документами федерального, регионального и районного уровня.

По состоянию на 01.01.2014 года образовательная сеть СП Тазларовский сельсовет представлена тремя школами.

Таблица 1.4

Характеристика общеобразовательных школ 
СП Тазларовский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость, чел. |
| --- | --- | --- |
| МОБУ СОШ д. Новотазларово | д. Новотазларово, ул. Школьная, д.1 | 160 |
| Филиал МОБУ СОШ д. Новотазларово в д. Касиярово | д. Касиярово, ул. Школьная, д.3 | 12 |
| Филиал МОБУ ООШ д. Новокизганово в д. Новокизганово | д. Новокизганово, ул. Карла Маркса, д.31 | 320 |
| Всего по СП | - | 492 |

В пределах СП Тазларовский сельсовет располагаются два детских дошкольных учреждения. Общая численность мест в ДДУ СП Тазларовский сельсовет составляет – 30 чел.

Таблица 1.5

Характеристика учреждений детского дошкольного образования 
СП Тазларовский сельсовет

| Название учреждения | Адрес | Проектная вместимость, чел. |
| --- | --- | --- |
| ГДО МОБУ СОШ д. Новотазларово | д. Новотазларово, ул. Школьная, д.1 | 15 |
| ГДО МОБУ СОШ д. Новокизганово в д. Новокизганово | д. Новокизганово, ул. Карла Маркса, д.31 | 15 |
| Всего по СП | - | 30 |

Здравоохранение

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

В СП Тазларовский сельсовет функционируют шесть фельшерско-акушерских пунктов.

Таблица 1.6

Характеристика учреждений здравоохранения СП Тазларовский сельсовет

| Название учреждения | Адрес |
| --- | --- |
| Новотазларовский ФАП | д. Новотазларово, ул. Мира, д.30 |
| Старотазларовский ФАП | д. Старотазларово, ул. Лебединая, д.27 |
| Касияровский ФАП | д. Касиярово, ул. Школьная, д.25 |
| Чишма-Бураевский ФАП | д. Чишма-Бураево, ул. Ключевая, д.30 |
| Новокизгановский ФАП | д. Новокизганово, ул. Г.Тукая, д.27 |
| Старокизгановский ФАП | д. Старокизганово, ул. Пушкина, д.6 |

Учреждения культуры

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории. В СП Тазларовский сельсовет расположено три клуба и две библиотеки.

Таблица 1.7

Характеристика учреждений культуры 
СП Тазларовский сельсовет

| Название учреждения | Адрес |
| --- | --- |
| Сельские клубы |
| СДК д. Новотазларово | д. Новотазларово, ул. Школьная, д.26 (в аварийном состоянии) |
| СДК д. Чишма-Бураево, ул. Ключевая, д.30 | д. Чишма-Бураево |
| СДК д. Новокизганово | д. Новокизганово, ул. Ленина, д.17 (в аварийном состоянии) |
| Библиотеки |
| Библиотека д. Новотазларово | д. Новотазларово, ул. Школьная, д.15 |
| Библиотека д. Новокизганово | д. Новокизганово, ул. Г.Тукая, д.27 |
| Библиотека д. Старотазларово | д. Старотазларово, ул. Лебединая, д.27 |

Предприятия торговли.

На территории СП Тазларовский сельсовет расположено 9 предприятий розничной торговли.

Таблица 1.8

Характеристика предприятий торговли в 
СП Тазларовский сельсовет

| Название учреждения | Адрес |
| --- | --- |
| «Тан» | д. Новотазларово, ул. Школьная, д.28 |
| «Отдых» | д. Новотазларово, ул. Школьная, д.30 |
| «Анна» | д. Новокизганово, ул. Г.Тукая, д.27 |
| «Кедр» | д. Новокизганово, ул. Ленина, д.4/1 |
| «Кизганка» | д. Новокизганово, ул. Ленина, д.10 |
| «Волна» | д. Касиярово, ул. Школьная, д.25 |
| «Элина» | д. Старотазларово, ул. Лебединая, д.28 |
| «Рая» | д. Старокизганово, ул. Пушкина, д.6 |
| «Чишма» | д. Чишма-Бураево, ул. Ключевая, д.22 |

Предприятия связи

Предприятиями связи в сельском поселении Тазларовский сельсовет являются отделения почты России, узлы связи.

Таблица 1.9

Характеристика предприятий связи 
СП Тазларовский сельсовет

| Название | Адрес |
| --- | --- |
| Почта д. Новотазларово | д. Новотазларово, ул. Мира, д.24/Б |
| Узел связи д. Новотазларово | д. Новотазларово, ул. Мира, д.24/Б |
| Почта д. Новокизганово | д. Новокизганово, ул. Г.Тукая, д.27 |
| Узел связи д. Новокизганово | д. Новокизганово, ул. Ленина, д.8/А |

Прочие объекты культурно-бытового обслуживания населения.

Также на территории сельского поселения имеются следующие объекты культурно-бытового обслуживания населения:

Сельский совет в д. Новотазларово

Мечети в  д. Новотазларово, д. Старотазларово, д. Новокизганово.

Кафе в д. Новокизганово.

Пожарное депо в д. Новотазларово.

СХПК «Кама» в д. Новотазларово.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

В СП Тазларовский сельсовет теплоснабжение осуществляется от газовых котельных и путем использования индивидуальных отопительных систем.

Для обеспечения теплоснабжения в личных подсобных хозяйствах используются котлы, работающие на природном газе, а также печное отопление. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных потребителей используются индивидуальные газовые котельные малой мощности.

Отопление общественных зданий сельского поселения осуществляется следующим образом:

МОБУ СОШ д. Новотазларово и ГДО МОБУ СОШ д. Новотазларово, расположенные по адресу: д. Новотазларово, ул. Школьная, д. 1 отапливаются от котлов, работающих на природном газе.

В филиале МОБУ СОШ д. Новотазларово, расположенном по адресу: 
д. Новокизганово, ул. Карла Маркса, д.31 – отопление электрическое.

В филиале МОБУ СОШ д. Новотазларово, расположенном по адресу: 
д. Касиярово, ул. Школьная, д. 3 – отопление печное.

В филиале ГДО МОБУ СОШ д. Новотазларово, расположенном по адресу: 
д. Новокизганово, ул. Карла Маркса, д.31 – отопление электрическое.

В Новотазларовском ФАПе, Новокизгановском ФАПе, Старотазларовском ФАПе и Чишма-Бураевском ФАПе – отопление электрическое.

В Касияровском ФАПе и Старокизгановском ФАПе – отопление печное.

Отопление СДК д. Чишма-Бураево – печное.

В СДК д. Новотазларово и СДК д. Новокизганово – отопление электрическое.

Отопление библиотек в д. Новотазларово, д. Новокизганово и 
д. Старотазларово электрическое.

Отопление почты в д. Новотазларово и д. Новокизганово электрическое.

Отопление узла связи в д. Новотазларово и узла связи в д. Новокизганово – электрическое.

Отопление магазинов электрическое.

## 2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

На территории сельского поселения Тазларовский сельсовет централизованная система водоснабжения имеется в следующих населенных пунктах: д. Новотазларово и д. Новокизганово. Расчет нагрузки на централизованную систему водоснабжения приведен ниже.

В соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расчетный (средний за год) суточный расход воды, м3/сут, на хозяйственно- питьевые нужды в населенном пункте следует определять по формуле:

где:

- удельное водопотребление, л/сутки;

- расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Qсут.m, м3/сут, определяют следующим образом:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели составляет:

В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,2 и 0,8.

Расчетные часовые расходы воды, qч, м3/ч, определяют следующим образом:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления Кч определяется:

– коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемые

=1,2-1,4;

=0,4-0,6.

В расчетах приняты средние значения коэффициентов 1,3 и 0,5.

– коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СП 31.13330.2012. Для д. Новотазларово и 
д. Новокизганово коэффициент составляет 2,75 и 2,79 соответственно,  0,040 и 0,038 (значения коэффициентов приняты по интерполяции).

Таблица 2.2.1

Расчетные нагрузки на систему централизованного водоснабжения.

| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Среднесу-точный расход воды, м3/сутки | Расход воды в сутки макси-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Расход воды в сутки мини-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Макси-мальный часовой расход воды, м3/ч | Мини-мальный часовой расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новотазларово | 399 | 91,77 | 110,12 | 73,42 | 16,40 | 0,06 |
| д. Новокизганово | 383 | 88,09 | 105,71 | 70,47 | 15,98 | 0,06 |

Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве является одной из главных социально-гигиенических проблем. Многочисленными исследованиями установлено, что антропогенные загрязнения питьевой воды, наряду с другими факторами окружающей среды, является интенсивным фактором воздействия на состояние здоровья человека.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения

Износ сетей водоснабжения, увеличивает риск возникновения аварий и утечек.

Износ запорной и регулировочной арматуры приводит к сложностям при ликвидации аварий, а также, при проведении плановых ремонтных работ.

Износ конструкции резервуаров (водонапорных башен) приводит к возникновению следующих проблем:

трудности использования в зимний период, особенно возрастающие при уменьшении водопотребления, отказы датчиков уровня, протечки;

– неисправность датчиков уровня и автоматики приводит к переливу воды и замерзание ее в зимний период, что является причиной разрушения конструкции и возможного падения водонапорной башни;

– интенсивное появление ржавчины в воде из-за большой поверхности окисления накопительной емкости башни;

– работу насоса в импульсном режиме с частыми включениями и отключениями приводит к ускоренному износу электродвигателя и самого насоса.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки и водоотведения.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

Централизованной системы водоотведения в СП Тазларовский сельсовет нет. Жилой сектор и общественные здания оборудованы индивидуальными очистными сооружениями – септиками и выгребными ямами.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода.

Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Услуги ассенизатора на территории СП Тазларовский сельсовет предоставляет  ООО «Жилсервис» с. Бураево, административное здание находится по адресу Советская, 19.

При расчёте общего количества ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой, учитываются отходы, образующиеся в неканализованных домовладениях. Для расчетов принимаются нормы накопления ЖБО составляющие 2 м3/год на одного жителя. Расчет годового объема образования ЖБО рассчитывается по формуле:

Sгод = N . 2 ,

где:   Sгод - расчетный объем отходов за год;

N - количество жителей.

Таблица 2.3.1

Расчет количества ЖБО в населенных пунктах 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество жителей | Расчетный объем расходов за год, м3 | Количество ЖБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Новотазларово | 399 | 2 | 798 |
| д. Утяганово | 103 | 2 | 206 |
| д. Старотазларово | 182 | 2 | 364 |
| д. Касиярово | 176 | 2 | 352 |
| д. Чишма-Бураево | 131 | 2 | 262 |
| д. Новокизганово | 383 | 2 | 766 |
| д. Старокизганово | 138 | 2 | 276 |
| Итого: | 1 512 |  | 3 024 |

Расчет объемов образования ЖБО в сутки рассчитывается по формуле:

Sсут. = Sгод / 365,

где:   Sсут. - расчетный объем отходов в сутки;

Sгод – расчетный объем за год;

365 - число дней в году.

Sсут. = 3024 / 365 = 8,28 м3

Расчеты количества ассенизационных машин проводятся по формуле:

Кмаш.= Sсут. / V,

где:   Кмаш - количество ассенизационных машин;

Sсут. - расчетный объем отходов в сутки;

V - объем цистерны 3,75.

Кмаш.= 8,28  / 3,75 = 2,2 ≈ 2 ассенизационной машины.

В настоящее время в СП Тазларовский сельсовет системы ливневой канализации нет. Поверхностные стоки с жилой территории и промпредприятий сбрасываются по рельефу в пониженные места.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Целевыми показателями развития системы централизованного водоотведения являются:

– обеспечение централизованной системой водоотведения жилую застройку и общественные здания сельского поселения;

– увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказания услуг);

– снижение уровня загрязнения окружающей среды сточными водами.

Способы достижения целевых показателей:

строительство сетей централизованного водоотведения и очистных сооружений в д. Новотазларово и д. Новокизганово;

– установка приборов учета;

– обеспечение подключения существующих и вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

В сельском поселении Тазларовский сельсовет система централизованного газоснабжения имеется только в д. Новотазларово. На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры к населенным пунктам д. Старотазларово, д. Новокизганово и д. Старокизганово подведен газопровод высокого давления, ведутся работы по строительству ГРП (ШРП) и газопровода низкого давления. Подключение абонентов планируется начать в конце 2015 года.

Подача природного газа в д. Новотазларово, а также на перспективу в 
д. Старотазларово, д. Новокизганово и д. Старокизганово предусматривается следующим категориям потребителей:

- на индивидуально-бытовые нужды населения: приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд;

- на отопление жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей.

Сведения об отказах (авариях) в системах газоснабжения

Сведения об отказах в системах газоснабжения сельского поселения отсутствуют.

Расчет нагрузки на системы централизованного газоснабжения приведен в разделе 3.4.

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

Электроснабжение СП Тазларовский сельсовет – централизованное, осуществляется от ПС Бураево. Потребителями электроэнергии являются предприятия, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Текущий резерв мощности на ПС Бураево, с учетом технических условий, по данным ООО «Башкирэнерго» на 31.03.2015г. составляет 738 кВт.

Текущий резерв мощности на трансформаторных подстанциях населенных пунктов 10/0,4 кВ приведен ниже.

Таблица 2.5.1

Резерв мощности системы электроснабжения 
СП Тазларовский сельсовет

| № п/п | Наименование центра питания | Дис. № | Мощность трансформатора и номинальное напряжение обмоток | Текущий резерв мощности с учетом ТУ, кВт | Место расположения центра питания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП 3419 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Касиярово |
| 2 | КТП 3409 | 1Т | 160/10/0,4 | 17,3 | д. Касиярово |
| 3 | КТПН 3507 | 1Т | 160/10/0,4 | 9,5 | д. Новокизганово |
| 4 | КТПН 3495 | 1Т | 160/10/0,4 | 13,4 | д. Новокизганово |
| 5 | КТП 3496 | 1Т | 63/10/0,4 | 29,0 | д. Новокизганово |
| 6 | КТПН 3497 | 1Т | 250/10/0,4 | 25,6 | д. Новокизганово |
| 7 | КТП 3498 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Новокизганово |
| 8 | КТП 3499 | 1Т | 250/10/0,4 | 31,0 | д. Новокизганово |
| 9 | КТПН 3504 | 1Т | 400/10/0,4 | 6,0 | д. Новокизганово |
| 10 | КТП 3503 | 1Т | 160/10/0,4 | 4,2 | д. Новокизганово |
| 11 | КТП 3413 | 1Т | 250/10/0,4 | 12,7 | д. Новотазларово |
| 12 | КТП 3412 | 1Т | 160/10/0,4 | 0,0 | д. Новотазларово |
| 13 | КТП 3417 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Новотазларово |
| 14 | КТП 3414 | 1Т | 60/10/0,4 | 19,9 | д. Новотазларово |
| 15 | КТП 3416 | 1Т | 100/10/04 | 28,5 | д. Новотазларово |
| 16 | КТП 3418 | 1Т | 180/10/0,4 | 18,1 | д. Новотазларово |
| 17 | КТП 3430 | 1Т | 160/10/0,4 | 21,7 | д. Новотазларово |
| 18 | КТП 3431 | 1Т | 100/10/04 | 3,5 | д. Новотазларово |
| 19 | КТП 3428 | 1Т | 250/10/0,4 | 31,3 | д. Старотазларово |
| 20 | КТП 3420 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Старотазларово |
| 21 | КТПН 3501 | 1Т | 250/10/0,4 | 12,2 | д. Старокизганово |
| 22 | КТП 3415 | 1Т | 100/10/04 | 0,0 | д. Утяганово |
| 23 | КТП 3411 | 1Т | 40/10/0,4 | 0,0 | д. Утяганово |
| 24 | КТП 3406 | 1Т | 160/10/0,4 | 18,1 | д. Чишма-Бураево |
| 25 | КТП 3407 | 1Т | 63/10/0,4 | 28,0 | д. Чишма-Бураево |

Сведения об отказах (авариях) в системах электроснабжения

Сведения об отказах в системах электроснабжения сельского поселения отсутствуют.

Существующие проблемы в системе электроснабжения:

Основной проблемой системы электроснабжение сельского поселения является износ оборудования и сетей электроснабжения. Для безаварийного функционирования необходимо своевременно проводить текущий и капитальный ремонт оборудования, замену проводов устаревших линий электропередач 0,4 кВ на СИП, замену деревянных опор на новые железобетонные. По мере необходимости также необходимо проводить реконструкцию существующих ТП с заменой трансформаторов на более мощные для обеспечения растущих потребностей населения и производства, осуществлять строительство новых трансформаторных подстанций.

Данные о выданных за 2014 г. технических условиях на подключение к системе электроснабжения сельского поселения

Данные о выданных технических условиях на подключение к системе электроснабжения отсутствуют.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

Твердые бытовые отходы (ТБО) являются отходами сферы потребления, образующимися в результате бытовой деятельности населения. Они состоят из изделий и материалов, непригодных для дальнейшего использования в быту. Это отходы, которые накапливаются в жилом фонде, учреждениях, предприятиях общественного назначения (школах, зрелищных и детских учреждениях, гостиницах, столовых и т.п.).

К твердым бытовым отходам, учитываемым нормой накопления, относятся отходы, образующиеся в жилых зданиях, включая отходы от текущего ремонта квартир, отходов продуктов сгорания в устройствах местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий и крупногабаритные предметы домашнего обихода.

Норма накопления ТБО изменяется, отражая состояние снабжения населения товарами и в тоже время она в значительной мере зависит от местных условий. По последним данным, производство ТБО колеблется между 0,5 и 1,2 кг на человека в день.

Ориентировочная удельная норма накопления бытовых отходов для неблагоустроенных жилых домов составляет 450 кг/год (1,5 куб.м/год).

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места общественного пользования, места отдыха.

Санитарная очистка включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию отходов. Исполнитель работ определяется в соответствии с  Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». На сегодняшний день в СП Тазларовский сельсовет сбор и утилизацию отходов производит ООО «Жилищник», адрес местонахождения с. Бураево, ул. Октябрьская, д. 15, контактный телефон 8 (34756) 2-27-06.

Тарифы на вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов приведены ниже.

Таблица 2.6.1

Тарифы на вывоз и обезвреживание ТБО

| Источник образования ТБО | Тариф, руб. за 1 м3 ТБО |
| --- | --- |
| Население благоустроенного муниципального жилого фонда | 44,20 |
| Население неблагоустроенного муниципального жилого фонда | 44,20 |
| Население благоустроенного частного жилого фонда | 44,20 |
| Население неблагоустроенного частного жилого фонда | 44,20 |
| Бюджетные организации | 44,20 |
| Коммерческие организации | 100 |
| Предприятия | 100 |

Контейнерные площадки на территории СП Тазларовский сельсовет отсутствуют. В настоящее время сбор ТБО осуществляется на временных складах – санкционированных свалках.

Образовавшиеся на территории сельского поселения отходы вывозятся на полигон расположенный в с. Бураево 1,5 км южнее от газораспределительной станции по ул. Набережная, 7. Площадь полигона составляет 54 400 м2. Полигон введен в эксплуатацию с 2001 г и осуществляет свою деятельность по настоящее время. Суточное поступление ТБО составляет 81,5 м2. Расчетная вместимость полигона на весь срок эксплуатации 189,9 тыс. м3. Полигон обнесен забором, имеются ворота, шлагбаум и пропускной пункт.

Расчёт годового объема накопления отходов по каждому населенному пункту СП Тазларовский сельсовет выполнен по формуле:

Qr = р . m,

где:     Qr - годовое накопление отходов;

р - расчетная норма накопления на одного человека в год, м3;

m - численность населения, м2 площади.

Таблица 2.6.2

Объем годового накопления ТБО в
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование объекта | Численность населения, м2 площади | Норма накопления ТБО, м3 | Объем накопления ТБО, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Новотазларово |
| Население | 399 | 1,4 | 558,6 |
| Продовольственные магазины | 10 | 0,46 | 4,6 |
| Административные учреждения | 7 | 0,25 | 1,75 |
| Отделения связи | 2 | 0,3 | 0,6 |
| Дошкольные учреждения | 12 | 0,24 | 2,88 |
| Общеобразовательные учреждения | 70 | 0,12 | 8,4 |
| Кладбища | 4 | 1,78 | 7,12 |
| д. Старотазоарово |
| Население | 182 | 1,4 | 254,8 |
| Продовольственные магазины | 15 | 0,46 | 6,9 |
| Общеобразовательные учреждения | 4 | 0,12 | 0,48 |
| Кладбища | 4 | 1,78 | 7,12 |
| д. Касиярово |
| Население | 176 | 1,4 | 246,4 |
| Продовольственные магазины | 12 | 0,46 | 5,52 |
| Кладбища | 6 | 1,78 | 10,68 |
| д. Утяганово |
| Население | 103 | 1,4 | 144,2 |
| Продовольственные магазины | 12 | 0,46 | 5,52 |
| Кладбища | 6 | 1,78 | 10,68 |
| д. Чишма-Бураево |
| Население | 131 | 1,4 | 183,4 |
| Продовольственные магазины | 10 | 0,46 | 4,6 |
| Кладбища | 3 | 1,78 | 5,34 |
| д. Новокизганово |
| Население | 383 | 1,4 | 536,2 |
| Продовольственные магазины | 40 | 0,46 | 18,4 |
| Дошкольные учреждения | 10 | 0,24 | 2,4 |
| Общеобразовательные учреждения | 40 | 0,12 | 4,8 |
| Кладбища | 6 | 1,78 | 10,68 |
| д. Старокизганово |
| Население | 138 | 1,4 | 193,2 |
| Продовольственные магазины | 6 | 0,46 | 2,76 |
| Кладбища | 4 | 1,78 | 7,12 |

Очистку дорог в летнее и зимнее время в СП Тазларовский сельсовет осуществляет ООО «Жилищник», адрес местонахождения организации: с. Бураево, ул. Октябрьская, д. 15, тел. 8 (34756) 2-15-12.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Генеральным планом сельского поселения Тазларовский сельсовет предусматривается увеличение площади шести населенных пунктов сельского поселения.

Таблица 3.1

Проектное увеличение площади населённых пунктов 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населённого пункта | Существующая площадь, га | Первая очередь реализации Генерального плана, га | Расчетный срок реализации Генерального плана, га |
| --- | --- | --- | --- |
| д. Новотазларово | 99,5 | 104,0 | 110,7 |
| д. Утяганово | 47,11 | 48,41 | 50,8 |
| д. Старотазларово | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
| д. Касиярово | 39,9 | 39,9 | 44,1 |
| д. Чишма-Бураево | 56,5 | 58,1 | 59,7 |
| д. Новокизганово | 157,6 | 160,1 | 173,7 |
| д. Старокизганово | 52,6 | 55,4 | 55,4 |
| Всего | 529,91 | 542,61 | 571,1 |

В целом по сельскому поселению на расчетный срок Генерального плана площадь населённых пунктов увеличится на 41,19 га (до 571,1 га) или на 7,8%.

Территориальное планирование поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предполагает деление его территории на функциональные зоны в зависимости от вида использования. В генеральном плане сельского поселения  выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны;

- общественно-деловые зоны;

- рекреационные зоны;

- зоны промышленности (и коммунально-складские);

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного назначения;

- зоны спецтерриторий;

- зоны водного фонда;

- зоны гослесфонда.

Развитие жилых зон.

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.

В жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м). К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населённого пункта.

Основные параметры жилых зон:

Тип застройки – усадебный.

Этажность – до 3 этажей.

Площадь проектируемых и резервных жилых зон приведена ниже.

Таблица 3.2

Площадь проектируемых жилых кварталов 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населённого пункта | Площадь проектируемых жилых зон на первую очередь реализации Генерального плана, га | Площадь проектируемых жилых зон на расчетный срок реализации Генерального плана, га |
| --- | --- | --- |
| д. Новотазларово | 4,5 | 8,9 |
| д. Утяганово | 1,3 | 2,0 |
| д. Старотазларово | 1,5 | 2,7 |
| д. Касиярово | 1,9 | 3,9 |
| д. Чишма-Бураево | 1,6 | 3,2 |
| д. Новокизганово | 2,5 | 5,0 |
| д. Старокизганово | 1,5 | – |
| Всего по СП | 14,8 | 25,7 |

Общая площадь проектируемых жилых кварталов на первую очередь реализации Генераль6ного плана составляет 14,8 Га, на расчетный срок реализации Генерального плана – 25,7 га.

Основные направления развития жилищного строительства.

На период до 2020 г. жилищное строительство в целом по Республике Башкортостан планируется вести в соответствии с базовыми показателями жилищной обеспеченности в 24 м2/чел. Проектом Генерального плана сельского поселения Тазларовский сельсовет принята жилищная обеспеченность на вновь застраиваемых территориях 28 м2/чел.

К застройке предлагаются индивидуальные жилые дама с участками.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 13,3 тыс. м2., в том числе на первую очередь -7,7 тыс. м2.

Принципы осуществления нового жилищного строительства:

1. Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

2. Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

3. Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

4. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных населённых пунктов сельского поселения; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

5. Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.

6. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также вывод транзитного и грузового автотранспорта.

Развитие общественно-деловых зон.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части населенных пунктов, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.

Общественно-деловые зоны запланированы в привязке к сложившимся центрам, с учётом размещения в них  расчётного количества основных объектов соцкультбыта.

Расчет потребности в предприятиях культурно-бытового обслуживания приведен в Генеральном плане сельского поселения и выполнен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008 г. на расчетную численность постоянного населения 1,54 тысяч человек на расчетный срок.

Населенный пункт д.Новотазларово развивается как центр местной системы расселения. В селе, кроме объектов повседневного обслуживания, размещаются объекты эпизодического и периодического обслуживания.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам с учетом демографии.

В пределах СП Тазларовский сельсовет проектируемая общественно-деловая зона представлена следующими объектами:

Детский сад – д. Старотазларово;

Учреждения социального обслуживания – д. Новотазларово, д. Касиярово, д. Новокизганово;

Физкультурно-оздоровительный комплекс – д. Новотазларово;

Клуб – д. Новотазларово;

Предприятия бытового обслуживания – д. Касиярово, д. Новотазларово, 
д. Новокизаново.

Пункт приема вторсырья – д. Новотазларово;

Мусороперегрузочная станция – д. Новотазларово.

Развитие производственных зон.

Развитие производственных зон в СП Тазларовский сельсовет предполагается осуществлять:

–  на имеющихся производственных территориях с упорядочением застройки с соблюдением необходимых санитарных разрывов;

–  на новых территориях в д. Новотазларово, д. Новокизганово.

Численность населения.

Численность населения – важнейший базисный социально-экономический показатель, являющийся основой для социально-экономической политики, планирования экономического роста, в значительной мере влияющий на устойчивость развития территории. Проектное увеличение численности населения СП Тазларовский сельсовет приведено ниже.

Таблица 3.3

Проектная численность населения СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | На первую очередь реализации Генерального плана | На расчетный срок реализации Генерального плана |
| --- | --- | --- |
| д.Новотазларово | 469 | 539 |
| д.Утяганово | 134 | 146 |
| д.Старотазларово | 210 | 230 |
| д.Касиярово | 219 | 251 |
| д.Чишма-Бураево | 160 | 187 |
| д.Новокизганово | 466 | 506 |
| д.Старокизганово | 159 | 159 |
| Иьлго: | 1 817 | 2 018 |

3.1. Перспективные показатели спроса на услуги теплоснабжения

В Генеральном плане сельского поселения Тазларовский сельсовет теплоснабжение планируемой застройки предполагается децентрализованным.

Теплоснабжение жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Теплоснабжение новых общественных зданий предусматривается от экологически чистых мини-котельных.

Преимущества использования индивидуальных источников тепла:

- разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;

- отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;

- возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения

В Генеральном плане сельского поселения разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования поселения, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов (существующих и планируемой застройки), модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения. Расчет нагрузки на централизованные системы водоснабжения д. Новотазларово и д. Новокизганово приведен ниже.

Таблица 3.2.1

Расчетные нагрузки на систему централизованного водоснабжения.

| Наименование населенного пункта | Числен-ность насе-ления | Среднесу-точный расход воды, м3/сутки | Расход воды в сутки макси-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Расход воды в сутки мини-мального водопотреб-ления, м3/сутки | Макси-мальный часовой расход воды, м3/ч | Мини-мальный часовой расход воды, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На первую очередь реализации Генерального плана |
| д. Новотазларово | 469 | 107,87 | 129,44 | 86,30 | 18,09 | 0,08 |
| д. Новокизганово | 466 | 107,18 | 128,62 | 85,74 | 18,04 | 0,08 |
| На расчетный срок реализации Генерального плана |
| д. Новотазларово | 539 | 123,97 | 148,76 | 99,18 | 19,74 | 0,11 |
| д. Новокизганово | 506 | 116,38 | 139,66 | 93,10 | 18,84 | 0,10 |

При расходах часовых расходов воды, коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СП 31.13330.2012.

При расчете на первую очередь реализации Генерального плана:

Для д. Новотазларово и д. Новокизганово коэффициент составляет 2,58 и 2,59 соответственно,  0,047 и 0,047 (значения коэффициентов приняты по интерполяции).

При расчете на расчетный срок реализации Генерального плана:

Для д. Новотазларово и д. Новокизганово коэффициент составляет 2,45 и 2,49 соответственно,  0,053 и 0,050 (значения коэффициентов приняты по интерполяции).

3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

В соответствии с Генеральным планом сельского поселения Тазларовский сельсовет, с целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- строительство сетей водоотведения в д. Новотазларово и д. Новокизганово;

- строительство очистных сооружений в д. Новотазларово и 
д. Новокизганово.

Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СП 32.13330.2012 и др. нормативными документами.

Требования к очистке сточных вод предъявляются согласно нормативных документов: Водного Кодекса РФ, Закона РФ «Об охране окружающей природной среды», Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Также в Генеральном плане сельского поселения для населенных пунктов СП Тазларовский сельсовет предлагается предусмотреть соответствующую систему ливневой канализации.

Расчет количества стоков системы централизованного водоотведения 
д. Новотазларово и д. Новокизганово, в соответствии с требованиями 
СП 31.13330.2012 и СП 32.13330.2012 приведен ниже.

Таблица 3.3.1

Расчет количества стоков в централизованные системы 
водоотведения СП Тазларовский сельсовет.

| Наименование населенного пункта | Количество стоков, м3/сутки |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | На первую очередь реализации Генерального плана | На расчетный срок реализации Генерального плана |
| д. Новотазларово | 275,3 | 323,6 | 371,9 |
| д. Новокизганово | 264,3 | 321,5 | 349,1 |
| Итого: | 539,6 | 645,1 | 721,0 |

Расчет сделан  исходя из существующей численности населения и нормы 230 л/сутки на 1 человека, с учетом коэффициента неравномерности притока сточных вод равным 3 (таблица 1 СП 32.13330.2012).

При проектировании систем водоотведения необходимо учесть запас мощности для подключения новых абонентов. Также необходимо учесть нагрузку от дополнительного притока поверхностных и грунтовых вод, неорганизованно поступающего в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счет инфильтрации грунтовых вод. Данная нагрузка может быть рассчитана после определения протяженности самотечных коллекторов в соответствии с СП 32.13330.2012 или определена по результатам изысканий.

В случае если в процессе развития сельского поселения будет принято решения об отсутствии необходимости или возможности строительства системы централизованного водоотведения, прогнозируемый объем ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой будет следующим:

Таблица 3.3.2

Расчет прогнозируемого количества ЖБО в населенных пунктах 
СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Количество ЖБО, м3/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | На первую очередь реализации Генерального плана | На расчетный срок реализации Генерального плана |
| д. Новотазларово | 798 | 938 | 1 078 |
| д. Утяганово | 206 | 268 | 292 |
| д. Старотазларово | 364 | 420 | 460 |
| д. Касиярово | 352 | 438 | 502 |
| д. Чишма-Бураево | 262 | 320 | 374 |
| д. Новокизганово | 766 | 932 | 1 012 |
| д. Старокизганово | 276 | 318 | 318 |
| Итого: | 3 024 | 3 634 | 4 036 |

При условии строительства в сельском поселении централизованной системы водоотведения, объем ЖБО, подлежащих вывозу спецтехникой будет снижаться пропорционально количеству подключившихся абонентов.

3.4. Перспективные показатели спроса на услуги газоснабжения

Перспективное развитие системы газоснабжения СП Тазларовский сельсовет следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов.

Согласно п. 3.12 СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека. Годовые расходы газа, в соответствии с п. 3.13 СП 42.101.2003 на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Расходы газа для каждого населенного пункта сельского поселения определен на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок реализации Генерального плана.

Таблица 3.4.1

Расчет потребления природного газа 
в населенных пунктах СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Потребление природного газа, тыс.м3/год |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | На первую очередь реализации Генерального плана | На расчетный срок реализации Генерального плана |
| д. Новотазларово | 125,685 | 147,735 | 169,785 |
| д. Утяганово |  |  | 45,990 |
| д. Старотазларово |  | 66,150 | 72,450 |
| д. Касиярово |  |  | 79,065 |
| д. Чишма-Бураево |  |  | 58,905 |
| д. Новокизганово |  | 146,790 | 159,390 |
| д. Старокизганово |  | 50,085 | 50,085 |
| Итого: | 125,685 | 410,76 | 635,670 |

Необходимо проводить постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

3.5. Перспективные показатели спроса на услуги электроснабжения

С учетом перспективы роста электропотребления в СП Тазларовский сельсовет МР Бураевский район РБ, электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций Бураевского района.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 3.5.1

Расчетная нагрузка систем электроснабжения 
в СП Тазларовский сельсовет

(без учета промышленных предприятий)

|  | 1-я очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Существу-ющая нагрузка (2014), кВт. | Приращение нагрузки, кВт. | Всего нагрузки, кВт. | Приращение нагрузки (с учетом 1й очереди), кВт. | Всего нагрузки, (с учетом 1й очереди), кВт. |
| Жилой сектор | 697,32 | 61,13 | 758,45 | 90,93 | 788,25 |
| Общественный сектор | 179,7 | 56,44 | 236,14 | 123,41 | 303,11 |
| Итого | 877,02 | 117,57 | 994,59 | 214,34 | 1 091,36 |

В соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» годовое потребление электроэнергии на 1 жителя составляет 950 кВт.ч. Данный показатель предусматривает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Соответственно:

расчетное годовое потребление электроэнергии на первую очередь реализации Генерального плана составляет 1 726,15 тыс. кВт.ч.

расчетное годовое потребление электроэнергии на расчетный срок реализации Генерального плана составляет 1 917,1 тыс. Квт.ч.

3.6. Перспективные показатели системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов

В процессе развития сельского поселения, меняется численность населения, строятся или наоборот выводятся из эксплуатации общественные здания. Годовые нормы накопления отходов для различных категорий природопользователей являются исходными данными для планирования количества подлежащих удалению отходов, применяются при оформлении разрешительной документации в области охраны окружающей природной среды, проектировании, заключении договоров на вывоз отходов и т.д.

На сегодняшний день в Бураевском районе нормы накопления для населения и объектов инфраструктуры не установлены. В соответствии со схемой санитарной очистки Бураевского район, в качестве расчета объема накопления ТБО принимаем нормы накопления твердых бытовых отходов принятые согласно «ГОСТ Р 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 № 158-ст) (ред. от 22.07.2003)	.

Далее, в таблице приведен прогнозный расчет объемов накопления ТБО, для каждого населенного пункта (данные приведены в соответствии с Генеральной схемой очистки территории муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан).

Таблица 3.6.1

Прогнозный годовой объем накопления ТБО 
в СП Тазларовский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | 2015 - 2018 г.г. | 2019 - 2023 г.г. | 2024 - 2028 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения в т. ч. | 1 141 м3 | 1 072,4 м3 | 1 009,4 м3 |
| 2 | Продовольственные магазины | 52,9 м3 | 52,9 м3 | 52,9 м3 |
| 3 | Административные учреждения | 1,75 м3 | 1,75 м3 | 1,75 м3 |
| 4 | Отделения связи | 0,6 м3 | 0,6 м3 | 0,6 м3 |
| 5 | Дошкольные учреждения | 5,28 м3 | 4,8 м3 | 4,8 м3 |
| 6 | Общеобразовательные учреждения | 13,68 м3 | 12,96 м3 | 12,36 м3 |
| 7 | Кладбища | 58,74 м3 | 58,74 м3 | 58,74 м3 |

Для организации сбора ТБО в СП Тазларовский сельсовет запланировано проведение следующих мероприятий:

1. Организация контейнерных площадок в частном секторе и возле административных зданий сельского поселения.

Расчет необходимого количества контейнеров для населения приведен ниже:

Бкон = Пгод . t . к1 / 365 . v . к2,

где:   Бкон - количество контейнеров;

Пгод - годовое накопление отходов на участке, м3;

t - периодичность вывоза (количество суток между очередными вывозами), сутки;

κ1 - коэффициент неравномерности отходов, равно 1,25;

ν - вместимость контейнера, м3;

κ2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

365 - количество дней в году.

Таблица 3.6.2

Результаты расчета необходимого количества контейнеров для населения СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Годовое накоп-ление отходов, м3 | Перио-дич-ность вывоза, сутки | Коэф. неравно-мерности отходов | Вмес-тимость контей-нера, м3 | Коэф. напол-нения сбор-ника | Кол-во дней в году | Кол-во кон-тей-неров расчет | Кол-во кон-тейне-ров приня-тое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новотазларово | 273 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,39 | 2 |
| д. Утяганово | 121,8 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,62 | 1 |
| д. Старотазларово | 112 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,57 | 1 |
| д. Касиярово | 140 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,71 | 1 |
| д. Чишма-Бураево | 123,2 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,63 | 1 |
| д. Новокизганово | 238 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 1,21 | 2 |
| д. Старокизганово | 133 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,67 | 1 |
| Итого: | 1 141,0 |  |  |  |  |  |  | 9 |

Итого для населения СП Тазларовский сельсовет необходимо установить 9 контейнеров.

Расчет необходимого количества контейнеров для административных зданий производим по той же формуле.

Таблица 3.6.2

Результаты расчет необходимого количества контейнеров для административных зданий СП Тазларовский сельсовет

| Наименование населенного пункта | Годовое накоп-ление отходов, м3 | Перио-дич-ность вывоза, сутки | Коэф. неравно-мерности отходов | Вмес-тимость контей-нера, м3 | Коэф. напол-нения сбор-ника | Кол-во дней в году | Кол-во кон-тей-неров расчет | Кол-во кон-тейне-ров приня-тое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новотазларово | 29,95 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,15 | 6 |
| д. Утяганово | 16,2 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,08 | 2 |
| д. Старотазларово | 14,5 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,07 | 3 |
| д. Касиярово | 16,2 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,08 | 2 |
| д. Чишма-Бураево | 9,94 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,05 | 2 |
| д. Новокизганово | 36,28 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,18 | 4 |
| д. Старокизганово | 9,88 | 1 | 1,25 | 0,75 | 0,9 | 365 | 0,05 | 2 |
| Итого: | 132,95 |  |  |  |  |  |  | 21 |

Итого для административных зданий СП Тазларовский сельсовет необходимо установить 21 контейнер.

Согласно расчету, приведенному в Генеральной схеме очистки территории муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан для вывоза ТБО на территории СП Тазларовский сельсовет необходим один мусоровоз КО-440-2 или аналогичный.

В перспективе развития сельского поселения рекомендуется оборудование мест для сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания.

4. Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры

## 4.1. Значения целевых показателей развития систем централизованного теплоснабжения

Таблица 4.1

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного теплоснабжения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе теплоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности системы теплоснабжения |
| 2.1 | Индекс износа тепловых сетей | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспечение централизованного теплоснабжения строящихся жилых и общественных зданий (по количеству одобренных заявок) | шт. | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь тепла при транспортировке | % | 0 | 0 | 0 |

## 4.2. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоснабжения

Таблица 4.2

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. |
| 1. | Показатель качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | км |  |  |  |
|  |  | % | – | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10 | 7 | 3 |

## 4.3. Значения целевых показателей развития систем централизованного водоотведения

Таблица 4.3

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных зданий подключенных к централизованной системе водоотведения | % | 0 | 51 | 51 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения. |
| 2.1 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года (в канализированных населенных пунктах) | % | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель качества очистки сточных вод |
| 4.1 | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 100 | 100 |

## 4.4. Целевые показатели развития систем газоснабжения

Таблица 4.4

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2024 гг. | 2025-2034 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| 1.1 | Количество газифицированных населенных пунктов | Н.пункт | 1 | 4 | 7 |
| 1.2 | Доля заявок на подключение, исполненных по итогам года | % | – | 100 | 100 |

## 4.5. Целевые показатели развития систем электроснабжения

Таблица 4.5

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2024 гг. | 2021-2034 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами централизованного газоснабжения |
| 1.1 | Доля объектов существующей жилой застройки и общественных и промышленных зданий (сооружений) подключенных к централизованной системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности систем электроснабжения |
| 2.1 | Удельный вес сетей и объектов электроснабжения нуждающихся в реконструкции | % | – | 0 | 0 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 |

4.6. Целевые показатели развития систем сбора и утилизации ТБО

Таблица 4.6

| № | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2015 г. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015-2024 гг. | 2021-2034 гг. |
| 1. | Показатель обеспеченности населения услугами сбора и утилизации ТБО |
| 1.1 | Количество населенных пунктов, в которых организован вывод и утилизация ТБО | Н.пункт | 0 | 7 | 7 |
| 2. | Показатель надежности и бесперебойности вывоза и утилизации ТБО |
| 2.1 | Обеспеченность организации, осуществляющей сбор ТБО необходимой спецтехникой | % | – | 100 | 100 |
| 2.2 | Наличие мусороперегрузочных станции | шт. | – | 1 | 1 |
| 3. | Показатель качества обслуживания абонентов |
| 3.1 | Обеспеченность жилого сектора и общественных зданий необходимым количеством контейнерных площадок | % | 0 | 100 | 100 |
| 4. | Показатели снижения негативного воздействии на окружающую среду |
| 4.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | % | – | 100 | 100 |
| 4.2 | Внедрение системы раздельного сбора отходов | Н.пункт | 0 | 0 | 7 |
| 4.3 | Оборудования пунктов приема отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания | Н.пункт | 0 | 1 | 1 |

# 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

## 5.1. Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Развитие системы централизованного теплоснабжения в сельском поселении Тазларовакий сельсовет не предусматривается. Теплоснабжение существующих и вновь строящихся жилых и общественных зданий предусматривается от индивидуальных источников тепла. Оснащение строящихся зданий теплогенерирующим оборудованием, а также строительство блочных мини котельных планируется осуществлять за счет средств застройщиков.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов в системах водоснабжения

По мере застройки новых микрорайонов в сельском поселении Тазларовский сельсовет предусматривается развитие системы централизованного водоснабжения. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

Таблица 5.2.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Характеристика | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2034 г.г. |
| 1. | Реконструкция объектов и сетей водоснабжения в д. Новотазларово | Водозаборные узлы, резервуары (водонапорные башни), сети водоснабжения | Протяженность сетей водоснабжения должна быть уточнена после разработки схемы водоснабжения. В ценах 2014 г. по укрупненным сметным нормативам, стоимость 1 км полиэтиленовой водопроводной трубы диаметром 100 мм составляет 4257,56 тыс. руб. (при глубине заложения 3 м, с погрузкой мокрого грунта на автотранспорт). Необходимость и стоимость реконструкции объектов системы водоснабжения должна быть уточнена при разработке схемы водоснабжения. |
| 2. | Реконструкция объектов и сетей водоснабжения в д. Новокизганово | Водозаборные узлы, резервуары (водонапорные башни), сети водоснабжения |  |

## 5.3. Программа инвестиционных проектов в системах водоотведения

В процессе развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Тазларовский сельсовет предусмотрено строительство систем централизованного водоснабжения в д. Новотазларово и д. Новокизганово. В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения ожидается следующий эффект:

Экономический эффект:

- Увеличение объема реализации услуг коммунального сектора.

Социальный эффект:

- Обеспечение потребителей коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- Создание благоприятных условий для проживания населения.

Экологический эффект:

- улучшение   экологической   обстановки   на   территории   поселения   путем   внедрения современных технологий очистки сточных вод.

Перечень мероприятий по реализации программы приведен ниже.

Таблица 5.3.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Характеристика | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016-2034 г.г. |
| 1. | Строительство системы централизованного водоотведения в д. Новотазлврово | Очистные сооружения, сети водоотведения, КНС (при необходимости) | Протяженность сетей водоотведения должна быть уточнена после разработки схемы водоотведения. В ценах 2014 г. по укрупненным сметным нормативам, стоимость 1 км полиэтиленовой канализационной трубы диаметром 200 мм составляет 4665,33 тыс. руб. (при глубине заложения 3 м, с погрузкой мокрого грунта на автотранспорт). Стоимость очистных сооружений будет зависеть от принятой в проекте технологии очистки. Стоимость блочных очистных сооружений составляет около 15 000 - 20 000 тыс. руб. |
| 2. | Строительство системы централизованного водоотведения в д. Новокизганово | Очистные сооружения, сети водоотведения, КНС (при необходимости) |  |

5.4. Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

В процессе развития системы централизованного газоснабжения СП Тазларовский сельсовет предусматривается проведение газификации населенных пунктов: д. Утяганово, д. Касиярово, д. Чишма-Бураево. Реализация данных мероприятий запланирована на расчетный срок реализации Генерального плана – до 2034 года. Протяженность газопроводов и количество ГРП (ШРП) должны быть уточнены при разработке схемы газоснабжения или проектной документации.

Таблица 5.4.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Характеристика | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2034 г.г. |
| 1. | Строительство системы централизованного газоснабжения в д. Утяганово | Сети газоснабжения, ГРП (ШРП) | Протяженность сетей газоснабжения должна быть уточнена после разработки схемы газоснабжения или проектной документации. В ценах 2014 г. по укрупненным сметным нормативам, стоимость 1 км газопровода из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм составляет 1376,24 тыс. руб. (при укладке одиночных труб в траншею, глубине заложения 2 м, с погрузкой грунта на автотранспорт). |
| 2. | Строительство системы централизованного газоснабжения в д. Касиярово | Сети газоснабжения, ГРП (ШРП) |  |
| 3. | Строительство системы централизованного газоснабжения в д. Чишма-Бураево | Сети газоснабжения, ГРП (ШРП) |  |

Для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

- осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения;

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ГРП, прокладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства.

Программой предусмотрено теплоснабжение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по 2-му контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Прокладка газопроводов подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

## 5.5. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов (СИП);

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

## 5.6. Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Для реализации целевых показателей развития системы сбора и утилизации ТБО на территории СП Тазларовский сельсовет необходимо внедрения ряда инвестиционных проектов.  Данные об объеме финансирования мероприятий приведены в программе комплектного развития в соответствии с Генеральной схемой очистки территории муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан.

Таблица 5.6.1

Объем капитальных вложений, 
необходимых для реализации мероприятий программы.

| Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015-2018г.г. |
| Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) | шт. | 30 | 321,0 |
| Содержание контейнеров (дезинфекция, ремонт) | шт. | 30 | 60,0 |
| Обустройство контейнерных площадок | шт. | 30 | 600,0 |
| Содержание контейнерных площадок (дезинфекция, ремонт) | шт. | 30 | 72,0 |
| Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 | шт. | 1 | 18,250 |
| Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 | шт. | 1 | 6,550 |
| Строительство мусороперегрузочной станции в д. Новотазларово | шт. | 1 | 15 000,0 (уточняется на стадии проектирования) |

6. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования - программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории.

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение, утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов.

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ.

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры.

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса.

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

- Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

- Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры;

- Протяженность сетей;

- Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

- Количество потребителей, страдающих от отключений;

- Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

- Протяженность построенных сетей;

- Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

- Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

- Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

- Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

- Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.

- Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

- Фактическая производительность оборудования;

- Установленная производительность оборудования.

- Доступность товаров и услуг для потребителей:

- Численность населения, получающего коммунальные услуги;

- Численность населения муниципального образования;

- Численность населения, получающего услуги организации;

- Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

- Денежные доходы населения;

- Объем реализации товаров и услуг населению.

- Эффективность деятельности:

- Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

- Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

- Выручка организации коммунального комплекса;

- Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

- Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

- Численность персонала, человек;

- Объем реализации товаров и услуг;

- Объем выручки от реализации;

- Объем дебиторской задолженности.

- Источники инвестирования инвестиционной программы:

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

- Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение;

- Заемные средства;

- Бюджетные средства;

- Средства внебюджетных фондов;

- Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ.

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | до 2034 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения. |
| 1 | Строительство индивидуальных систем теплоснабжения | За счет средств застройщика, по мере строительства объектов жилой застройки и общественных зданий. |
| Система водоснабжения. |
| 2 | Реконструкция системы централизованного водоснабжения в д. Новотазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.* |
| 3 | Реконструкция централизованной системы водоснабжения в д. Новокизганово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.* |
| Система водоотведения. |
| 4 | Строительство системы централизованного водоотведения в д. Новотазларово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.** |
| 5 | Строительство системы централизованного водоотведения в д. Новокизганово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.** |
| Система газоснабжения. |
| 6 | Строительство централизованной системы газоснабжения в д. Утяганово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.*** |
| 7 | Строительство централизованной системы газоснабжения в д. Касиярово |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.*** |
| 8 | Строительство централизованной системы газоснабжения в д. Чишма-Бураево |  | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП.*** |
| 9 | Строительство сетей газоснабжения в районах перспективной застройки | По мере застройки районов. |
| 10 | Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 11 | Осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| Система электроснабжения. |
| 12 | Ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 13 | Реконструкция трансформаторных подстанций с заменой трансформаторов на более мощные | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 14 | Реконструкция существующих сетей | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 15 | Проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 16 | Строительство трансформаторных подстанций и линий электропередач для районов перспективной застройки | По мере застройки районов. |
| Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов. |
| 17 | Приобретение и размещение контейнеров (0,75 м3) | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 18 | Содержание контейнеров (дезинфекция, ремонт) | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 19 | Обустройство контейнерных площадок | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 20 | Содержание контейнерных площадок (дезинфекция, ремонт) | Непрерывно в процессе эксплуатации, за счет средств эксплуатирующей организации. |
| 21 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп 1 ЭЛ-1 | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 22 | Приобретение и размещение контейнеров для энергосберегающих ламп ЛБЦ/ЛД 20 - ЛБЦ/ЛД 80 | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |
| 23 | Строительство мусороперегрузочной станции в д. Новотазларово | По мере поступления средств из районного и республиканского бюджета, по мере исполнения и перевыполнения доходной части бюджета СП. |

* Протяженность сетей водоснабжения должна быть уточнена после разработки схемы водоснабжения. В ценах 2014 г. по укрупненным сметным нормативам, стоимость 1 км полиэтиленовой водопроводной трубы диаметром 100 мм составляет 4257,56 тыс. руб. (при глубине заложения 3 м, с погрузкой мокрого грунта на автотранспорт).

** Протяженность сетей водоотведения должна быть уточнена после разработки схемы водоотведения. В ценах 2014 г. по укрупненным сметным нормативам, стоимость 1 км полиэтиленовой канализационной трубы диаметром 200 мм составляет 4665,33 тыс. руб. (при глубине заложения 3 м, с погрузкой мокрого грунта на автотранспорт).

*** Протяженность сетей газоснабжения должна быть уточнена после разработки схемы газоснабжения или проектной документации. В ценах 2014 г. по укрупненным сметным нормативам, стоимость 1 км газопровода из полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм составляет 1376,24 тыс. руб. (при укладке одиночных труб в траншею, глубине заложения 2 м, с погрузкой грунта на автотранспорт).

# Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1.